NATE 정보이용료 과금

상용연동을 위한 NUD3.0 설명자료

- NUD : NATE Usage Data

2010년 2월 19일

SK텔레콤 주식회사

서비스기술원

목차

I. 적용 범위	5

1. 식별	5

2. 문서의 사용목적	5

II. NUD(NATE Usage Data) Format	6

III. 포맷 설명	18

1. NUD Format Alignment	18

2. 항목 설명	18

3. 레코드 구성	18

IV. 주요 필드 상세 설명	19

1. NUD_TID	19

2. UA Field/UA Profile(URI)	19

3. Calling(Called/Charging) ID Indicator	19

4. WIN_SVC	19

5. Charging ID	20

6. System ID	20

7. Charge Pivot	20

8. PAYMENT_METHOD / PAYMENT_KIND	20

V. 마이너스 과금	22

1. 마이너스 과금	22

2. 마이너스 과금의 활용	22

3. 마이너스 과금 처리 Process	22

4. 마이너스 과금을 위한 NUD 작성 방법	23

5. 마이너스 과금 적용시 유의 사항	23

VI. Network_Type 설정 시 유의 사항	24

VII. 로밍데이터 설정 방법	25

문서 이력

- NATE 정보이용료 과금상용연동을 위한 NUD3.0 설명자료 (Version 1.0) 최초 작성  : 2004년 8월 26일

- CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가등록 : 2006년 7월 19일

- CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가등록 : 2006.09.12

- PAYMENT_METHOD 추가등록 : 2006.10.24

- CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가 등록

: 2006.11.02(23-TIN, 24-MBV, 25-BIZ)

- MLB_SETTLEMENT 추가 등록 : 2006.11.30

- CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가 / 삭제 : 2007.04.13

삭제 : - 21: VDN(Wavelet 예약 다운로드)

추가 : - 26 : D.SHOP 서비스(DSP)

- CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가 : 2007.04.23

추가 : 27~40 : 기업착신과금 (CJH, SKW, URB, OCB, BTB, SKN) 등등 추가

- PAYMENT_PETHOD 추가 : 2007.04.26

- 12: PointBox (Payment Kind:1)

- 13: T-POINT (Payment Kind:1)

- CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가 : 2007.05.14

- 41: WEB(mobile web browsing-light Browser)

- 42: WEB(mobile web browser-embed browser)

- CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가 : 2007.07.26

- 36: Network Game 정액제 서비스(GAM)

- NETWORK_TYPE 항목 추가 : 2007.08.14

- CALLING_ID_INDICATOR 추가 : 2007.08.24

- 7 : CID

- CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가 : 2007.10.08

- 37: T-Map life(MAP)

15. SYSTEM_ID설명추가 : 2008.01.25

16. CALLING_NETWORK_OPERATOR_INDICATOR 추가 : 2008.04.10

CALLED_NETWORK_OPERATOR_INDICATOR 추가 : 2008.04.10

- 6:KT

- 7:Verisign

17. DELAYED_DATA_FLAG설명추가 : 2008.04.15

18. NOTICE_METHOD 설명추가  :2008.06.20

- Y:한도처리의 경우

- N:한도처리가 아닌경우

- X:unknown(Default)

Reserved 3 설명 추가 : 2008.06.20

- 0:Delivery Server와 연동하여 서비스를 Delivery 하는 경우

- 1:Delivery Server와 연동하지 않는 경우

19. CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 항목 추가

- 43: mobile web browsing (웹서핑), Svc-type WEB

20. NOTICE_METHOD 항목 재 정의 : 2008. 10.01

21. PAYMENT_METHOD 추가

- 14: Game Cash(Payment Kind : 2008.11.10

- 15: 툰 Cash (Payment Kind:1) : 2008.12.26

- 16: 문자쿠폰 (Payment Kind:1) : 2008.12.26

22. WIN_SVC 추가

E6 : [팅문자프리미엄요금제]

[복지220요금제]

[복지160요금제]

DD : [자녀안심요금제]

F5 :  [017 아이니요금제]

[017 아이니플러스요금제]

C3 : [팅1500요금제]

C4 : [팅표준요금제]

DE : [팅주니어표준요금제]

23. CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가

71: 생각대로 존 - WAP

72: 생각대로 존 - VOD 다운로드

74: 생각대로 존 - VM 다운로드

75 : 생각대로 존 - Flash 서비스

24. 로밍 관련 설정 방법 강화

- SYSTEM_ID, CALLING_ID, CHARGING_ID, DEVICE_IP 설정 방법 설명 추가,

- 로밍 설정시 주의사항 추가

25. 1)Network_Type 항목 수정 : 2010.02.19

- 기존: 6 (무선LAN) => 변경: 6 (Wi-Fi/무선LAN)

2)Reserved1 용도 변경 : 2010.02.19

- 기존: UA_CHANGE_FLAG(1) => 변경: MIME_TYPE(30)

3)CONTENTS_DELIVERY_SYSTEM 추가 : 2010.02.19

54: TMZ (T매거진 단말 VM 다운로드, T데일리 서비스)

# 적용 범위

## 식별

본 규격서는 NATE 정보이용료 및 건당 이용료 과금을 위한 Data Format인 NUD 3.0 의 작성법을 기술한다

본 규격서는 추가 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생하는 경우 새로운 Version으로 Release한다.

## 문서의 사용목적

본 규격서는 다음과 같은 목적을 위하여 사용한다.

    - 본 설명자료는 NATE 정보이용료 및 건당 이용료 과금을 위한 Data Format인 NUD 3.0의 작성법을 성명하기 위한 자료이다.

    - BP는 CPBS 와의 신규연동시에 NUD 3.0포맷작성을 위한 기본자료로 사용한다.

# NUD(NATE Usage Data) Format

NUD는 서비스시스템에서 생성하여 CPBS 로 전송하는 NATE 정보이용료 과금을 위한 Data Format이다.

| 순번 | NUD 포맷명칭 | 구분 | Length (Bytes) | Length Type | 설 명 | 설정값 (예시) | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORMAT _ID | M | 8 | Max | 포맷의 서비스 특성을 가리키는 값이 할당됨 DEF_NUD: Core NUD VOD_NUD: VOD Service NUD MMS_NUD: MMS Service NUD | DEF_NUD | DEF_NUD, VOD_NUD, MMS_NUD 중 택 1. VOD/MMS 는 사전 협의 필요 |
| 2 | FORMAT _VERSION | M | 5 | Fix | Default : 03.00 | 03.00 |  |
| 3 | MSG_ PRIORITY | M | 1 | Fix | Default : 0 | 0 | . |
| 4 | MSG_TYPE | M | 2 | Fix | 00:사용로그 (일반적인경우) 02:구매 03:구매취소 X0:사용로그 테스트 | 00 | 잘못된 값을 설정한 경우 오과금(과금누락포함) 의 가능성이 있으므로 주의가 필요함. |
| 5 | SYSTEM _NAME | M | 6 | Fix | 서비스명/시스템명(3)+SEQ(3) 예) SMS001 | SMS001 | 서비스시스템과 CPBS담당자간 협의 하여 결정. |
| 6 | REQUEST _TIME | M | 16 | Fix | Client에서 서비스를 요청한 시간(YYYYMMDDHHMMSSmm) (년월일시분초1/100초 단위로 표현) | 2007082412231002 | 고객이 서비스 요청한 시각 REQUEST_TIME이 미래의 경우 과금 누락 처리 될 수 있으므로 주의가 필요함. 데이터 생성 시점과 고객이 서비스 이용 시점이 다를 경우(월데이터 생성 등)를 제외하고 반드시 고객 사용시각이 설정되어야 합니다. |
| 7 | RESPONSE _TIME | M | 16 | Fix | 서비스 제공 시스템에서 Client로 응답한 시간 (YYYYMMDDHHMMSSmm) (년월일시분초1/100초 단위로 표현) | 2007082412231343 | 시스템에서 처리후 고객에 응답한 시각 RESPONSE_TIME이 REQUEST _TIME 보다 더 빠른 경우 과금누락처리 될수 있으므로 주의가 필요함. |
| 8 | URL1 | M | 40 | Max | Host Name:Port 을 표현 | chat.m-joy.co.kr | [http://]는 제외하고 설정한다. |
| 9 | URL2 | O/(M) | 200 | Max | DCMF_RATE_ID DCMF_SCID DCMF_WID User_View_ID NATE_AGG_TID MID SU SM PC DCMF_PID 등을 포함 할 수 있다. | /wml/money200/sendiconcard_ok.jsp?pn=0116984916&SU=0000101344&SM=0000000&DCMF_SCID=9000312088&DCMF_PID=9000312088 | 서비스되는 URL중 URL1을 제외한 나머지 부분이며 일부 시스템(WGW등)에서는 필수 항목입니다. 만일 DCMF_PID 를 포함할 경우 이 값은 URL2의 가장 끝에 위치해야 함. |
| 10 | SESSION _ID | O | 32 | Max | WAP Session ID, Application 서버 내부에 Session을 관리 할 경우에 여기에 Seesion ID를 기술한다. |  | 통계처리시 시스템명칭과 Session ID를 이용하여 가상적인 Session Key로 활용되므로 설정 가능한 경우 설정할 것. |
| 11 | USER_ VIEW_ID | O | 27 | Max | 한 페이지에서 발생하는 여러 개의 NUD 는 같은 고객의 입장에서 동일한 view 를 갖는다. (예, VM, MMS) |  |  |
| 12 | DATA _SIZE | M | 12 | Max | Byte 단위로 표현 -단말기로 전송한 사이즈임 | 0 | 통계 및 사업팀 매출 배분에 이용. |
| 13 | SIZE_ INDICATOR | M | 1 | Fix | 0:Contents Size 1:Packet Size | 0 |  |
| 14 | DELIVERY _RESULT | M | 1 | Fix | 0: 정상 과금 1: 비정상 과금 | 0 | 1로 설정될 경우 비과금 처리 되므로 주의 필요. |
| 15 | DELIVERY _STATUS | M | 4 | Fix | Delivery 시스템 및 Application에서 정의한 코드값, 해당 시스템에서 사용하는 값. (Default : 0000) | 0000 | 상세 에러를 분류 하기 위한 값으로 SCOPER 에서 활용되므로 설정필요. |
| 16 | SVC_ OPERATION | M | 2 | Fix | 00: 직접구매 ( default value ) 01: 선물하기 02: 선물받기 03: 조르기 04: 조르기응답 | 00 |  |
| 17 | SYSTEM_ DIVISION | M | 4 | Fix | Contents Mediation 시스템의 Interface 인식자 | 0001 | CBPS 에서 할당하는 시스템 구분 명칭(CPBS와 테스트 진행하면서 별도 협의후 결정하고 값을 모르는 경우 defalut : 0001 로 설정후 추후 정의시 변경 한다) 잘못된 값을 설정한 경우 오과금의 가능성이 있으므로 주의가 필요함. |
| 18 | SYSTEM_ID | M/O | 5 | Max | UA Field의 맨 마지막 SID 항목 또는 SKT CC/PP규격에서 정의한 값. 로밍 데이터의 경우 반드시 정확한 값이 입력되어야 함. (CDMA 방식의 경우 UA 값의 마지막 SID, WCDMA에서는 UA 값의 마지막 MCC 값을 설정) |  | 사용할 경우 반드시 IPMD에 등록된 값인지 여부 확인 |
| 19 | CONTENTS_ DELIVERY_ SYSTEM | M | 2 | Fix | 00:WAP G/W 01:PDA G/W 02:VoD Proxy (예약 제외) 03:VoD Proxy (예약 다운로드) 04:RTV 05:MMS/MCG(건당이용료 적용) 06:MCG(건당이용료 미적용) 07:Wavelet 08:VM Download 09:VM Online (WOS, MPO) 10:M-Bank 11:VMT 12:PUSH 13:WEB 14:없음( 무선 구간, Web을 통하여 단말로 contents 전달 없는 경우, Memory Stick 등 ) 15:증권Chip서비스(M-Stock) 16:1x-VoD in Wavelet 17: SMS 18: IUX 기타 (SKT 무선망을 통한 컨텐츠 제공하나, IUX에 미등록) 19: MIM (Mobile IM) 20: VM 대용량 게임 다운로드 22: STV(증권통화료정액제) 23 : 1mm v.2.0 서비스(TIN) 24: M-Bank VM 서비스(MBV) 25: 법인 서비스(무선 모뎀, 법인 업무용 인터넷 접속 서비스)(BIZ) 26: D.SHOP 서비스(DSP->WAP) 27: CMA 정액(CMA) 28: Mobile Web Browser 접속(WEB) 29: PDA Biz Common Platform(BCP->ETC) 30: CJ홈쇼핑 기업착신과금(CJH->없음) 31: SK Telecom Speed-M(SKW->없음) 32: 우리은행 기업착신과금(URB->없음) 33: mOCB 기업착신과금(OCB->없음) 34: 조선일보 뉴스배달 정액 과금(BTB->없음) 35: SK Networks 기업과금 정액(SKN->없음) 36: Network Game 정액제 서비스(GAM) 37: T-Map life(MAP) 40: 이메일(ETL->없음) 41: WEB(mobile web browsing-light Browser) 42: WEB(mobile web browser-embed browser) 43: mobile web browsing (웹서핑), Svc-type WEB 50: WAP (경찰청, 대리운전 서비스, CPBS에서 URL을 보고 처리함) 51: VOD (WAP으로 제공되는 June의 Image 파일, CPBS에서 URL을 보고 처리함) 52: 비과금 (Ad-MoA 류의 비과금 경우) 53:Flash 과금 적용 54: TMZ (T매거진 단말 VM 다운로드, T데일리서비스) 60: VoD (SCP 고객의 Type 일치를 위한 사항, CR에서 SCP고객에 한하여 WAP&VoD를 VoD로 변경) 61: PDA (데이터통화료=PDA, Platform=WAP에 한하여 CR 성공한 경우, Platform의 WAP을 PDA로 변경) 63,64,67 : CR 에서 사용 71: 생각대로 존 - WAP 72: 생각대로 존 - VOD 다운로드 74: 생각대로 존 - VM 다운로드 75 : 생각대로 존 - Flash 서비스 81: 초기 안내 페이지 82: WAP, NGB의 Menu 페이지 83: June에 대한 Menu 페이지 84: Flssh 서비스 Menu 페이지 99:기타 (PDA. Unknown) | 99 | 각 서비스 시스템의 특성값. 사업팀 매출 통계를 설정하기 위해서는 반드시 데이터통화료에서의 SERVICE_TYPE 항목이 어떤 값으로 설정되는지 확인후 해당 값에 맞는 값으로 설정해야 하며, 이때 data_size 는 1이상의 정수이어야 합니다. |
| 20 | CHANNEL_ID | O | 7 | Fix | Channel을 구분할 수 있는 Channel 확장자 = Channel(2) + 내부분기경로(2) + User Group(2) + Test여부(1) CHANNEL_ID 는 URL2 의 SM 과 동일한 개념이다. |  | 채널에 대한 IMS 확립 후 속성 설정 |
| 21 | DCMF_PID | M/O | 10 | Fix | DCMF에 등록되어 있는 상품 ID | A220003459 | URL2 의 DCMF_PID 가 설정되거나 이 항목이 설정 되어야함. PRODUCT_ID(DCMF_PID)가 올바르지 않은 경우 비과금 처리 되므로 주의 필요. |
| 22 | RATE_ID | O | 10 | Fix | URL2 에 있으나 중요하므로 이 필드가 독립적으로 필요함. |  |  |
| 23 | BILL_FLAG | M | 1 | Fix | 0: 유료 1: 무료 | 0 | 무료 데이터를 생성할 경우 1로 설정. (디렉토리 구조에서 CHARGE/FREE 구분할 경우 사용) |
| 24 | PAYMENT _KIND | M | 1 | Fix | 0: 후불 1: 선불 2: 직불 | 0 | 잘못된 값을 설정한 경우 오과금(과금누락포함) 의 가능성이 있으므로 주의가 필요함. (IV. 필드 상세 설명 참조) |
| 25 | PAYMENT _METHOD | M | 2 | Fix | 00: 현금 (Payment Kind : 0) 01: 신용카드 (Payment Kind : 2) 02: 직불카드 (Payment Kind : 2) 03: OK Cashbag (Payment Kind : 1) 04: Rainbow (Payment Kind : 1) 05: 문화상품권 (Payment Kind : 1) 06: NATE Cash (Payment Kind : 1) 07: Membership Point (Payment Kind:1) 08: Daum Cash(Payment Kind:1) 09: Game 마일리지(Payment Kind:1) 10: 기프트박스 상품권(Payment Kind:1) 11: OCB DCM 상품권(Payment Kind:1) 12: PointBox (Payment Kind:1) 13: T-POINT (Payment Kind:1) 14: Game Cash(Payment Kind : 1) 15: 툰 Cash (Payment Kind:1) 16: 문자 쿠폰 (Payment Kind:1) | 00 | 신용카드와 직불카드는 현재 미지원 잘못된 값을 설정한 경우 오과금(과금누락포함) 의 가능성이 있으므로 주의가 필요함. (IV. 필드 상세 설명 참조) |
| 26 | NUD_TID | M | 12 | Max | 동일한 Client에게 동일한 SID, Time에 대하여 과금한 TID 값은 0보다 큰 값이어야 하며 유일한 값으로 설정하여야 함. | 123 | 하나의 MIN/IMSI, Client ID에 동일한 서비스(SERVICE_ID)를 동일한 시간(Request Time)에 여러 개의 서비스를 제공하는 경우, 이에 대한 구분할 수 있도록 부여된 Transaction ID임, 1~999999999999 까지의 값을 중복없이 이용가능. 모든 값 사용후에 다시 초기화 가능 (IV. 필드 상세 설명 참조) |
| 27 | CURRENCY | M | 3 | Fix | 미국달러:USD 유로:EUR 캐나다달러:CAD 영국파운드:GBP 호주달러:AUD 한국:KRW(Default) | KRW |  |
| 28 | OPERATION _RESULT | O | 4 | Fix | 과금 Operation( 인증 또는 구매 ) 에 대한 결과 |  | 결과에 따른 코드 CPBS에서 확정, 설정 불필요 |
| 29 | MESSAGE _ID | O | 4 | Fix | 과금 Operation 결과에 해당하는 메시지 ID -메시지 ID에 대한 값은 추후 공지 |  | 결과에 따른 코드 CPBS에서 확정, 설정 불필요 |
| 30 | BUNDLING_ PID_NAME | O | 100 | Max | Bundling에 포함된 상품 이름. |  | 결과에 따른 코드 CPBS에서 확정, 설정 불필요 |
| 31 | BUNDLING _PID | O | 10 | Fix | 인증 시 수신한 단일 PID가 고객이 가입한 복합/그룹상품에 포함된 경우의 PID. 예 ) PID 1 = PID2 + PID3 일 경우 PID1 값이 들어 옴. ( PID 1 : 복합 상품, PID 2 : 단일 상품, PID3 : 단일 상품. 하나 이상의 복합상품이 있을 경우 구매 순서에 의한 우선 순위를 가진다. ) |  | 결과에 따른 코드 CPBS에서 확정, 설정 불필요 |
| 32 | USABLE_ AMT_AFT | O | 10 | Max | 사용 가능한 금액 |  | 결과에 따른 코드 CPBS에서 확정, 설정 불필요 |
| 33 | USABLE_ COUNT | O | 10 | Max | 종량제 상품의 사용가능 잔량 |  | 결과에 따른 코드 CPBS에서 확정, 설정 불필요 |
| 34 | CHARGE_ EXPIRED _DATE | O | 16 | Fix | 정액형 서비스 종료일 |  | 결과에 따른 코드 CPBS에서 확정, 설정 불필요 |
| 35 | CHARGE _AMOUNT | M/O | 7 | Max | “원” 단위 정보이용료 금액 | 0 | Charge_Pivot 값이 1인 경우에는 설정된 값으로 과금 되므로 주의 필요. |
| 36 | CHARGE _TYPE | M | 1 | Fix | 0:정보이용료(Default) 1:건당이용료 | 0 | 보통의 경우 정보이용료로 설정. 건당 이용료로 설정이 필요한 경우는 CPBS 담당자와 협의 |
| 37 | SETTLEMENT _TYPE | O | 2 | Fix | 건당이용료 적용시 이통3사간 정산을 위한 Factor |  |  |
| 38 | CHARGE _PIVOT | M | 1 | Fix | 과금/정산 기준 적용 0 : DCMF(Default) 1 : NUD | 0 | Charge_Pivot 값이 1인 경우에는 CHARGE_AMOUNT값에 반드시 값 과금액을 입력해야 함. (IV. 필드 상세 설명 참조) |
| 39 | UA_FLAG | M | 1 | Fix | 다음 UA_PROFILE 에 셋팅될 값의 형식 정의 0:UA Field 1:UA Profile X:Unknown | X | (IV. 필드 상세 설명 참조) |
| 40 | UA_ PROFILE | O | 128 | Max | 단말URI 또는 UA Field 값 |  | System ID 가 없으며 UA Flag 가 0 일 경우 UA Field에서 System Id를 추출한다. UA Field에서 단말기 정보를 추출한다. (IV. 필드 상세 설명 참조) |
| 41 | DEVICE_IP | M/O | 39 | Max | 단말에 할당된 IP IPv4 : 3.3.3.3 IPv6 : 4:4:4:4:4:4:4:4 (VM, G/W 등 고객 단말기에 할당된 IP를 알수 있는경우 로밍호에 대해서는 반드시 설정해야 함.) |  | 사용할 경우 반드시 IPMD에 등록된 값인지 여부 확인. |
| 42 | DEVICE_ IP_TYPE | M | 1 | Fix | 0 : IPv4 (default) 1 : IPv6 X :정보 없음. | X |  |
| 43 | WIN_SVC | M | 2 | Fix | FD : Ting100 FB : Ting500 EF : Ting Buddy EE : Ting Star EC : Ting SMS Free E6 : 팅문자프리미엄요금제 E6 : 복지220요금제 E6 : 복지160요금제 DD : 자녀안심요금제 F5 : 017 아이니요금제 F5 : 017 아이니플러스요금제 C3 : 팅1500요금제 C4 : 팅표준요금제 DE : 팅주니어표준요금제 99 : unknown ( default ) | 99 | (IV. 필드 상세 설명 참조) 주의)MPMD를 제외한 일반 BP 는 설정하지 않고 99(default) 로 설정하면 CPBS에서 설정됨. 최종 변경사항은 확인 필요. |
| 44 | CALLING_ID | M | 80 | Max | 발신 ID MIN, MDN, IMSI, MSISDN, IRM, Client ID, email | 01020113352 | 전화 건 고객 폰번호 (IV. 필드 상세 설명 참조) 주의)로밍호의 경우 ‘I’로 시작될 수 있으며 임의 변경하면 안되며 반드시 로밍 번호(IRM)로 입력되어야 함. Indicator 포함 |
| 45 | CALLING_ID _INDICATOR | M | 1 | Fix | 0:MIN, 1:MDN, 2:IRM, 3:IMSI, 4:MSISDN, 5:Client ID 6:e-mail(id@Domain명) 7 : CID X:unknown | 1 |  |
| 46 | CALLING_ NETWORK_ OPERATOR_ INDICATOR | M | 1 | Fix | Calling ID의 Network 사업자 0:SKT, 1:KTF, 2:LGT, 3:HELIO, 4:Aicent, 5:Mobile365, 6:KT, 7:Verisign X:unknown | 0 |  |
| 47 | CHARGING _ID | M | 80 | Max | 과금이 되는 ID MIN, MDN, IMSI, MSISDN, IRM, Client ID, email | 01020113352 | 과금 대상 고객 폰번호 (IV. 필드 상세 설명 참조) 주의)로밍호의 경우 ‘I’로 시작될 수 있으며 임의 변경하면 안되며 발신자와 과금대상자가 동일할 경우 반드시 로밍 번호(IRM)로 입력되어야 함. (indicator 포함) |
| 48 | CHARGING_ID _INDICATOR | M | 1 | Fix | 0:MIN, 1:MDN, 2:IRM, 3:IMSI, 4:MSISDN, 5:Clinet ID | 1 | 0~5 까지의 값만 유효 (IV. 필드 상세 설명 참조) |
| 49 | CHARGING_ NETWORK_ OPERATOR_ INDICATOR | M | 1 | Fix | Charging ID에 해당하는 Network 사업자 0:SKT, 1:KTF, 2:LGT X:unknown | 0 |  |
| 50 | CALLED_ID | O | 80 | Max | 착신 ID , 선물관련 경우에만 해당 MIN, MDN, IMSI, MSISDN, IRM, Client ID, email |  | 전화 받은 고객 폰번호, 선물하기의 경우만 설정. |
| 51 | CALLED_ID_ INDICATOR | M | 1 | Fix | 0:MIN, 1:MDN, 2:IRM, 3:IMSI, 4:MSISDN, 5:Client ID, 6:e-mail X:unknown(Default) | X |  |
| 52 | CALLED_ NETWORK_ OPERATOR_ INDICATOR | M | 1 | Fix | 착신 ID의 Network 사업자 0:SKT, 1:KTF, 2:LGT, 3:HELIO, 4:Aicent, 5:Mobile365, 6:KT, 7:Verisign X:unknown | X |  |
| 53 | NOTICE_ METHOD | M | 1 | Fix | 한도처리구분자 - 한도 처리 여부 확인을 위한 구분자 의미. 해당 구분자를 통해 IPMD 에서 한도처리가 된 경우는 RTRS 에 전송하지 않는것으로 처리 예정. Y : 한도처리의 경우 ( OCG를 통해서 선불처리 한 경우 ) N : 한도처리가 아닌경우 (OCG를 통해서 선불처리 하지 않는경우 ) P: OCG 처리를 요청했으나 후불 처리로 리턴 된 경우(CPBS 담당자와 협의) (후불 전용 PID, 부가서비스, SD 등 OCG 에서 result_code=2 인 경우에만 설정) M : MMSC 에서의 건당/정보료, 마이너스 과금 등의 경우(CPBS 담당자와 협의) | Y | OCG 에서 한도 처리 여부를 확인 가능 하도록 BP 에서 설정 하는 항목으로 사용하기로함 ( 2008.06.20) 만약 해당 값을 잘못 설정하는 경우 오과금( 과금누락 및 이중과금) 이 발생 할 수 있으므로 주의해서 설정 해야 합니다. |
| 54 | USER_ID | O | 72 | Max | Web, VoIP, DMB, PDA등의 user id |  | 기능 미지원. |
| 55 | SYSTEM_IP | M | 39 | Max | NUD를 생성하는 시스템의 IP IPv4 : 3.3.3.3 IPv6 : 4:4:4:4:4:4:4:4 | Nud 생성 서버 IP |  |
| 56 | SYSTEM_ IP_TYPE | M | 1 | Fix | 0 : IPv4 (default) 1 : IPv6 NUD 를 만드는 생성 시스템의 IP | 0 |  |
| 57 | NETWORK _TYPE | M | 1 | Fix | Client가 서비스 받는 망 형태 0:Circuit 1:Packet 저속 2:Packet 고속 3:EV-DO 4:W-CDMA 5:유선(Web) 6:Wi-Fi/무선LAN 7:GSM 9:무선 기타 X:Unknown(서버자동생성) | X | 해당 서비스가 속한 NETWORK 을 구별해 주십시요.(UA FIELD 참조) AD가 0001 의 경우 6은 안됨. 1로 셋팅시 NUD 항목중 SIZE_INDICATOR가 1이면 DATA_SIZE 는 0 이어야 함. 아래 예시 참조하여 정확한 값이 설정되어야 함. |
| 58 | PROTOCOL | M | 2 | Fix | 서비스하는 Protocol 01: WAP 02: HTTP 03: GVM 04: SKVM 05: WIPI 06: RTP 07: DMIF 08: Wavelet 09: H.26L 10: SMS 11: MMS 12: VM Online 13: MIM 99: 기타 | 01 | 해당 서비스가 속한 protocol 을 구별해 주십시요. |
| 59 | LOCATION _INFO_1 | O | 8 | Max | System_ID+Network_ID |  |  |
| 60 | LOCATION _INFO_2 | O | 4 | Max | BSC_ID+BTS_ID |  |  |
| 61 | ROAMING _FLAG | O | 1 | Fix | 0 : 국내 1: Roaming |  | 로밍 데이터의 경우 1로 셋팅해야 합니다. |
| 62 | MLB_Code | O | 14 | Max | Music 관련하여 음원정산을 위해 사용하는 값 |  |  |
| 63 | Reserved 1 | O | 30 | Max | MIME_TYPE WAP G/W에서 Http의 MIME Type을 설정함 |  | WGW, NGP 에서만 사용 |
| 64 | Reserved 2 | O | 6 | Fix | MLB_SETTLEMENT 권리사 정산 정보료 변경 정보로 컬러링.벨 서비스 가격 다변화(+100, - 100 등) 를 설정하는 필드로 MLB 에서 음원권자 정산에 이용된다. 6바이트 필드값의 구성은, 1바이트 : +, - 금액 부호값 4바이트 : 가격다변화 금액 (예, 100원일 경우, 0100) 1바이트 : 정산 구분 코드 (예, A, B, C 등, 권리사 가격다변화의 경우 A코드 사용, 멜론 상품 가격 다변화의 경우 C코드 사용) |  |  |
| 65 | Reserved 3 | O | 1 | Max | HTTP_DELIVERY_FLAG - GISP Proxy 생성 로그 구분을 위한 구분자 - 표준 어플리케이션 기반 단말으로 고객이 Delivery Server (VOD, VM등) 에서 서비스를 받는 경우 CPBS에서 중복 생성되는 로그가 매출 통계에 영향이 없도록 GISP Proxy 에서 생성되는 로그에 대하여 별도 구분자를 설정하여 구분이 가능 하도록 한다. 0:Delivery Server와 연동하여 서비스를 Delivery 하는 경우 1:Delivery Server와 연동하지 않는 경우 | 0 | GISP Proxy 가 아닌 일반 BP 들은 필드값을 설정하지 않으면 됩니다. 만약 0 을 설정 하는 경우 매출통계가 누락이 발생하여 사업팀 매출에 영향이 발생 할 수 있으므로 주의 바랍니다. |

# 포맷 설명

## NUD Format Alignment

    - 항목 구성 : 65

    - Data Type : ASCII

    - 항목 구분자 : “ , ”

## 항목 설명

    - 순번 : NUD 규격의 일련번호

    - NUD포맷명칭 : 항목의 이름

    - 구분 : M (Mandatory로 Not Null 항목), O (Optional로 Nullable)

    - Data Type : 모든 항목은 Char(ASCII)이며, 구분은 Comma(,)로 함

    - Length : 각 항목의 길이

    - Length Type : Fix(Fixed, 결정), Max(Max, 최대), U(Undefined or Unknown, 알 수 없음)

    - 설명 : 항목에 대한 간략한 의미

    - 설정값 : 설정값 예시

    - 주의사항 : 값 설정시의 주의 사항.

## 레코드 구성

    - 항목 구분은 Comma(,)로 하며, 한 줄을 한 레코드 단위로 함.

# 주요 필드 상세 설명

## NUD_TID

    - 의미 : 하나의 MIN/IMSI, Client ID에 동일한 서비스(SERVICE_ID)를 동일한 시간(Request Time)에 여러 개의 서비스를 제공하는 경우, 이에 대한 구분할 수 있도록 부여된 Transaction ID임

    - 시작 번호 : 1 (동일한 MIN/IMSI, Client ID, 동일한 SID 및 동일한 시간(Request Time)에 단수개의 서비스를 제공하는 경우에는 값으로 1을 갖음)

## UA Field/UA Profile(URI)

    - 의미 : 단말 및 망에 대한 정보를 나타내는 값을 의미하며, 번호이동성을 고려하여 2003년 11월 이후 출시되는 단말에 대해서는  UA Profile(URI)을 통하여 단말에 대한 정보를 얻는데 사용

    - UA Profile(URI)에 대한 정의는 별도로 함.

## Calling(Called/Charging) ID Indicator

    - 내용 : 2G에서 WCDMA로 WCDMA에서 2G로의 서비스 등을 고려할 경우 각 ID에 대한 구분자 필요함.

    - ID : MIN, MDN, IRM, IMSI, MSISDN, Client ID 로 구성

    - 단말 또는 Client에 부여되어 Network상에서 인식할 수 있는 고유한 식별 번호를 가르킴

    - MIN : 2G(IS 95 A/B)망에서의 단말에 부여된 식별 번호

    - IMSI : 3G(IS 95C/W-CDMA)망에 단말(USIM)에 부여된 식별 번호

    - Client ID : network dependent part+network independent part_domain name 으로 구성

    - CPBS 처리

    - Charging ID는 MIN, MDN, IMSI, MSISDN, IRM, Client ID에 한하여 과금함.

    - MIN/IMSI는 length가 규격에 맞어야 함. Client ID의 network dependent part가 복호화 되지 않는 경우에는 과금 누락 처리함.

## WIN_SVC

    - 의미 : SCP(한도) 가입자에 대한 건당이용료 한도를 차감하기 위한 정보로서 사용
※ 건당이용료 : MMS/MCG의 경우 컨텐츠/서비스를 사용할 때 발생하는 Data통화료를 받지 않는 대신 메시지 건별 Data Size 대역별로 건당이용료를 받음(Data통화료 과금 안함).

    - 사용 서비스 예 : MCG, MMS

## Charging ID

    - 의미 : 과금이 되는 MIN/IMSI,MDN/MSISDN, Client ID를 위해 사용

    - 일반적으로는 Calling ID가 Charging ID와 동일하나 선물하기, 080 서비스, 광고 서비스 등의 경우에는 Calling ID와 Charging ID가 다르게 적용될 수 있음.

## System ID

    - 의미 : 단말이 접속한 Network의 ID를 의미하며, Globally Unique함.

    - Sourcing : HTTP Header에 포함되어 있는 UA Field를 통해 얻을 수 있으며, UA Profile적용 단말의 경우에는 header를 통해서 획득할 수 있음.

    - 예 : 2222, 2236, 23567 등

    - 로밍호에 대한 데이터 생성시 반드시 입력되어야 함.

    - CDMA 방식의 경우 UA 값의 마지막 SID, WCDMA에서는 UA 값의 마지막 MCC 값을 설정

## Charge Pivot

    - 내용 : 요금계산 시 과금정보(과금액)의 참조 기준을 구분하기 위한 필드임. 즉 모든 PRODUCT_ID는 DCMF 에 등록되어야 하며 정보이용료 요금 및 정산액에 대한 기준을 DCMF에 등록되어 있는 금액으로 하는 것인지,  서비스 시스템에서 결정한 금액(NUD에 기록된 값)을 기준으로 하는지를 결정

    - 예) 예매 서비스인 경우 PRODUCT_ID는 DCMF에 등록되어 있으나, 요금액 및 정산액은 Flexible하게 적용

    - DCMF 과금 기준인 경우에는 NUD 상의 과금 및 정산액은 CPBS에서 무시하며, 이를 DCMF 기준으로 변경함.

## PAYMENT_METHOD / PAYMENT_KIND

    - 의미 : 컨텐츠 사용료에 대한 결제 방식을 정의한다.

    - 이하와 예와 같이 상호 연관성이 있으므로 주의 해서 설정할 필요가 있다.

| PAYMENT_METHOD | PAYMENT_KIND |
| --- | --- |
| 00: 현금 | 0 : 후불 |
| 03: OK Cashbag | 1 : 선불 |
| 04: Rainbow | 1 : 선불 |
| 05: 문화상품권 | 1 : 선불 |
| 06: NATE Cash | 1 : 선불 |
| 07: Membership Point | 1 : 선불 |
| 08: Daum Cash | 1 : 선불 |
| 09: Game 마일리지 | 1 : 선불 |
| 10: 기프트박스 상품권 | 1 : 선불 |
| 11: OCB DCM 상품권 | 1 : 선불 |
| 12: PointBox | 1 : 선불 |
| 13: T-POINT | 1 : 선불 |
| 14: Game Cash | 1 : 선불 |
| 15: 툰 Cash | 1 : 선불 |
| 16: 문자 쿠폰 | 1 : 선불 |

# 마이너스 과금

## 마이너스 과금

SK Telecom 정보이용료 과금 처리 Scheme에서 마이너스 과금은 “이미 정상적으로 과금 처리된 과금액”에서 일정 금액을 차감함을 의미함.

## 마이너스 과금의 활용

“마이너스 과금”은 아래와 같은 Biz Model에서 활용 가능하다. 단, 상용 적용을 위해서는 아래에서 정의한 “마이너스 과금 처리 Process”를 준수하여야 한다.

- 이미 과금 처리한 과금액에 대한 차감 처리 (금액에 대한 차감 기능을 수행하며, 삭제에 대한 기능은 제공되지 않음)

- Ticketing 서비스 등에서 예약 취소가 발생하는 경우의 “기 과금한 데이터에 대한 차감 기능”

- 회원제 서비스 등에서 “기 과금한 데이터에 대한 일부 금액에 대한 차감 기능”

해당 문서 “2. 마이너스 과금의 활용”에서 제시한 예는 예시 사항으로서 실제 적용과 차이점이 발생할 수 있음을 주지하여야 한다.

## 마이너스 과금 처리 Process

정보이용료 과금에 대한 “마이너스 과금” 적용을 위해서는 아래와 같은 Process를 확인/진행함으로써 과금의 오류를 미연에 방지할 수 있도록 한다

- 회계 계정 확인

  - 마이너스 과금에 의하여 차감될 회계 계정을 확인

  - 해당 회계 계정에서 차감 및 공제 우선 순위에 대한 확인

  - “A”와 “B” 항목에 대한 협의는 회계팀/IT서비스관리팀과 사업팀간의 협의 필요함.

- 청구 처리 확인

  - 마이너스과금에 의한 청구 항목 표기 여부에 대한 협의 필요함(IT서비스관리팀,고객빌링팀)

- 매출 처리 확인

  - 마이너스 과금에 의한 처리 부분에 대한 매출 처리 부분 협의 필요함 (IT서비스관리팀, 회계팀)

- 마이너스 과금 적용

  - 정보이용료 과금 처리 Process상에서 “마이너스 과금” 처리를 적용하기 위해서는 아래 시스템에서 해당 처리가 결정/적용되어져야 한다.

  - CPBS 시스템 (구 NIBS시스템) : “마이너스 과금에 의해 차감될 계정”에 대한 Code값 할당 작업 (NUD상 필드명 : System Division)

  - IPMD : CPBS 시스템에서 System Division값을 Account Division (Service Type)으로 변환하여 전송한 값을 수신하여 재변환 작업을 수행함.

  - RTRS : IPMD에서 수신 받은 값을 기준으로 “마이너스 과금에 의해 차감될 계정”에서 차감을 수행함.

## 마이너스 과금을 위한 NUD 작성 방법

정보이용료 과금 처리를 위한 Interface 및 Format 규격은 기 배포된 규격에 명시된 바를 기준으로 하며 해당 문서에서는 마이너스 과금 처리를 위한 Formatting에 제한하여 설명하고 있으므로, 정보이용료 과금 처리를 위한 Interface/Format 규격 사항에 대한 이해가 필수적이다.

- SYSTEM_DIVISION 의 설정

- “마이너스 과금”에 의하여 차감될 회계 계정/청구/매출 사항이 확정된 후, “해당 정보, 즉 차감 계정, 청구, 매출 처리 방법”를 전달하기 위하여 CPBS(Contents Pre-Billing System)에서 할당하는 System Division값을 서비스 시스템으로 할당한다.

- 서비스 시스템에서는 “마이너스 과금” 처리가 필요한 NUD 생성시, NUD 포맷의 “System Division” 필드에 “마이너스 과금”에 해당하는 System Division값을 기록한다.

- CHARGE_PIVOT 의 설정

- Charge_Pivot은 과금액을 결정하는 필드이다. 해당 필드 값은 과금액을 DCMF에 등록된 Product 기준으로 과금액을 결정할 것인지, NUD의 Charge_Amount 필드를 이용할 것인지를 결정한다.

- Charge_Pivot 의 Value가 0인 경우는 DCMF에 등록된 과금액을 기준으로 과금한다.

- Charge_pivot 의 Value가 1인 경우는 NUD 필드의 Charge_Amount 필드에 정의된 과금액으로 과금한다.

- 따라서, “마이너스 과금” NUD에 대하서는 Charge_Pivot의 값이 ‘1’로 세팅되어져야 한다.

- CHARGE_AMOUNT 의 설정

- Charge_Amount는 과금이 되는 금액(원화)을 정의한 NUD 필드이다.

- “마이너스 과금”을 위한 NUD 생성시 Charge_Amount 필드의 표기는 아래와 같이 표기한다.

- Charge_amount 표기 예시 : -500

## 마이너스 과금 적용시 유의 사항

○ “마이너스 과금”을 적용하고자 하는 서비스시스템에서는 해당하는 과금 Process 및 적용 규격에 대한 올바른 이해가 필수적이다. 따라서 “마이너스 과금”을 시스템에 적용하기전, 관련 담당자와 충분한 협의가 될 수 있도록 하여야 한다.

# Network_Type 설정 시 유의 사항

- 정보이용료 발생 시점에 무선데이터 접속이 발생되는지 여부를 판단하는 기준값으로 실제 과금 발생 시점(NUD의 Request_Time)에 해당되는 시간의 접속 상태를 설정한다.

- 설정 방법

| 구분 | UA Filed의 서비스방식(B) 값 | NUD의 Network_Type |
| --- | --- | --- |
| 무선 접속 | WAP : 1 | 0:Circuit |
|  | SK WEB : 2 | 9:무선 기타 |
|  | 스팅거 : 3 | 9:무선 기타 |
|  | IS-95C WAP : 4 | 2:Packet 고속 |
|  | EV-DO WAP : 5 | 3:EV-DO |
|  | WCDMA (R4): 6 | 4:W-CDMA |
|  | CDMA2000 1x Rel. A : 7 | 현재 미사용 |
|  | WCDMA HSDPA (R5): 8 | 4:W-CDMA |
|  | HSUPA (R6) : 9 | 4:W-CDMA |
|  | GSM : A | 7:GSM |
|  | GPRS : B | 7:GSM |
|  | EDGE : C | 7:GSM |
| 무선 접속 없음 | 고객이 유선(WEB)에서 사용한 경우 | 5:유선(Web) |
|  | 유/무선상 고객 접속없고, 서버에서 과금 데이터를 자동 생성하는 경우 | X:Unknown (서버자동생성) |
| Wi-Fi 접속 | Wi-Fi : D | 6: Wi-Fi/무선LAN |

- 설정 예시

| 유무선연동 서비스 | A. WAP에서 서비스되고 그 시점에 과금이 되면 => Network_Type=‘0’~ ‘4’의 값으로 세팅 |
| --- | --- |
|  | B. WEB에서 서비스되고 그 시점에 과금이 되면 => Nework_Type=‘5’의 값으로 세팅 |
| Web to Phone 서비스 | A. WEB에서 Callback SMS를 전송시점에 과금 데이터를 생성하는 경우 => Nework_Type=‘5’의 값으로 세팅 |
|  | B. WEB에서 Callback SMS를 전송하고, 폰으로 접속해서 서비스가 완료되는 시점에 과금 데이터를 생성하는 경우 => Network_Type=‘0’~ ‘4’의 값으로 세팅 |
| 월정액 서비스 | A. 최초 정액 신청시 WAP 접속 상태에서 신청이고, 과금 데이터가 생성되면 => Network_Type=‘0’~ ‘4’의 값으로 세팅 |
|  | B. 최초 정액 신청시 WEB(개별 웹사이트, NATE.com, T-world 등)이고, 과금 데이터가 생성되면 => Nework_Type=‘5’의 값으로 세팅 |
|  | C. 1개월 이후 월정액 과금 데이터 생성될때는 => Nework_Type=‘X’의 값으로 세팅 |
| 서비스특성상 과금 요청과 실제 과금 생성 시점이 다른 경우 | A. 실제 과금 데이터 생성시점(NUD의 Request_Time)에 무선 접속 여부로 Network_Type을 설정 |
|  | B. 고객이 WEB으로 직접 접속한 경우는 ‘5’로 설정하고, 사용자의 별도 접속없이 서버에서 일괄 생성하는 경우는 ‘X’로 설정 |
| Wi-Fi 접속 | A. Wi-Fi/무선LAN으로 접속한 경우는 ‘6’로 설정 |
|  | B. Wi-Fi접속 확인 방법은 => UA_Field 서비스방식(B) 값이 ‘D’ => Http Header의 X-SKT-Network-Type : Wi-Fi; (세부사항은 Browsing 기반 무선인터넷 서비스를 위한 HTTP 규격 Ver1.4.0 참조) |

※ User Agent 규격(UA)

CDMA User-Agent :

AAABCDDEEFFGGHHHIIIJJKKLLMMMMMMMM;NID;Reg_zone;Base id;Pilot_pn;SID

WCDMA User-Agent :

AAABCDDEEFFGGHHHIIIJJKKLLMMMMMMMM;NodeB_ID;RNC_ID;MSC_ID;MNC;MCC

# 로밍데이터 설정 방법

해외에서 nate contents 이용 시 NUD 에는 반드시 로밍호 임을 설정해야 합니다. 설정시 확인이 되어야 할 항목은 아래와 같습니다.

- CALLING_ID/CALLING_ID_INDICATOR : 로밍용 calling id 로 설정되어야 합니다.

- CHARGING_ID/CHARGING_ID_INDICATOR: calling id 와 동일 고객에게 과금시 로밍용 calling id 로 설정되어야 합니다.

- SYSTEM_ID : UA Field의 맨 마지막 SID 항목 또는 SKT CC/PP규격에서 정의한 값.

로밍 데이터의 경우 반드시 정확한 값이 입력되어야 함.

(CDMA 방식의 경우 UA 값의 마지막 SID, WCDMA에서는 UA 값의 마지막 MCC 값을 설정)

- DEVICE_IP : 단말에 할당된 IP

(VM, G/W 등 고객 단말기에 할당된 IP를 알 수 있는 경우 로밍 호에 대해서는 반드시 설정해야 함.)

- UA_FLAG/UA_PROFILE : 단말URI 또는 UA Field 값을 설정 합니다.