User Agent Specification for DBDM V1.35

17 Feb 2010

SK Telecom

SKT-DBDM-UserAgent-V1.35-20100217-c

서비스기술연구원

Contents

Document History	3

1.	Introduction	4

1.1	Scope	4

1.2	Principle	4

1.2.1	Consistency	4

2.	User Agent Spec.	5

2.1	User Agent (CDMA)	5

2.1.1	User Agent Formant	5

2.1.2	Field Description	5

2.2	User Agent (WCDMA)	7

2.2.1	User Agent Formant	7

2.2.2	Field Description	7

2.3	User Agent (특화 부가 단말)	10

2.3.1	User Agent Formant	10

2.3.2	Field Description	10

# Document History

| 수정일 | Descriptions | 작성자 | Version | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ’05.02.03 | WCDMA지원 가능한 DBDM단말용 User Agent 규격 정의 | 한호선 | 1.1 |  |
| ’06.02.27 | HSDPA 망(WCDMA R5) 구분자 추가 | 한호선 | 1.11 | 2.2.2 Field Description (WCDMA) Parameter 추가 |
| ’06.05.03 | 브라우저가 탑재되지 않은 특화 단말(펀픽-MMS 수신 기능 only) 관련 구분자 추가 | 한호선 | 1.20 | 2.3절 추가 (특화 부가 단말) |
| ’06.10.23 | HSUPA, GSM, GPRS, EDGE 서비스 방식 구분자 추가 Browser Type 추가 PMP, 디카등의 단말기 Type 추가 단말기 제조업체 추가 | 이성규 | 1.30 | PDD 지원 규격 추가 |
| ’07.02.26 | WCDMA/GPRS/GSM 관련 확장 | 김민형 | 1.31 | WCDMA/GPRS/GSM 단말타입 추가2.2.2철 추가 |
| ’07.07.19 | NGB 5.0에 대한 Browser Type 추가 | 이경옥 | 1.32 | Browser Type 50 추가 |
| ’07.08,08 | Mobile Web Light Browser Type 추가 | 이경옥 | 1.33 | Browser Type A0 추가 |
| ’08.07,14 | Nokia Browser Type 추가 | 이경옥 | 1.34 | Browser Type B0 추가 |
| ’10.02.17 | Wi-Fi 서비스방식 추가 | 이경옥 | 1.35 | Wi-Fi : ‘D’ 추가 |

# Introduction

본 규격은 Client ID가 적용되기 이전의 DBDM단말에 적용되는 User Agent 관련 규격을 정의 한다. DBDM 단말은 WCDMA, CDMA모듈을 함께 가지고 있는 Dual Band Dual Mode단말을 의미한다.

User Agent 란 다음의 단말 정보를 제공하기 위하여 사용하는 HTTP 1.1 Protocol Header의 User Agent Field 영역을 의미한다.

- WAP 단말기 H/W 정보 : 단말제조사, 단말모델명, screen size as pixel, character

- WAP 단말기 S/W 정보 : browser type, version, MIN 등

- 무선인터넷 서비스 타입정보 : WAP, WEB, 등

- 무선인터넷 서비스 사업자 정보 : SKT, STI, KTF, LGT 등

각 항목별 정보는 전송용량을 최소화하기 위해 특정 Format에 의해 Encoding 된다.

## Scope

본 규격은 ‘NG브라우저 단말 요구사항’(Version 1.3, 2004/10/25)의 2.7.1절 ‘User Agent Field’를 수정하여 정의한다.  즉, 본 규격은 ‘NG브라우저 단말 요구사항’(Version 1.3, 2004/10/25)에 우선한다.

본 규격은 Client ID를 사용하는 단말에는 적용되지 않으며, Client ID를 사용하는 단말은 ‘SKT CC/PP & Profile Exchange Protocol 규격서’를 준한다.

## Principle

본 규격에서 정의하는 User Agent for DBDM 규격은 다음의 Principle에 근거한다.

### Consistency

DBDM을 위한 User Agent 규격은 기존 CDMA단말이 사용하던 User Agent규격에서 변경을 최소화 하여, 가능한 기존 시스템의 수정개발을 최소화 하면서 일관된 서비스의 제공과 과금정책(데이터 로밍 과금 포함)의 적용이 가능할 수 있도록 한다.

# User Agent Spec.

## User Agent (CDMA)

CDMA망을 통한 서비스 제공시 DBDM단말의 User Agent 규격은 기존 CDMA 단말의  User Agent 규격과 동일하다.

### User Agent Formant

User-Agent : AAABCDDEEFFGGHHHIIIJJKKLLMMMMMMMM;NID;Reg_zone;Base id;Pilot_pn;SID

### Field Description

| Field | Description | Sample | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| AAA | 무선 사업자 (Prefix) | 011 : SKT 017 : STI 016 : KTF 018 : HSP 019 : LGT 010 : 010 IRM : IXX | 010 : 번호통합 국번에 사용 향후 추가되는 Prefix에 대해서는 Prefix를 그대로 표시한다 IRM 번호의 경우 10digit중 상위 2digit를 영문자 ‘I’뒤에 표기한다 |
| B | 서비스 방식 | 95 A/B WAP : 1 SK WEB : 2 스팅거 : 3 IS-95C WAP : 4 EV-DO WAP : 5 CDMA2000 1x Rel. A : 7 | 무선 인터넷 서비스 방식 IS-95C단말기가 95C망에 동기 되어있는 경우는 4번으로 SETTING EV-DO단말기가 EV-DO망에 동기되어 WAP에 접속하는 경우 5번으로 SET |
| C | 단말기 Type | PDA : 2 Smart Phone : 3 VMT단말 : 4 DBDM 단말 : 7 CDMA2000 1x Rel. A : 8 특화 부가 단말: 9 PMP : A Digital Camera : B | 1번과 5번은 단말기가 is-95c를 지원하는 여부에 따라서 결정된다. EV-DO단말기는 6번으로 적용 특화 부가 단말은 통상적인 이동전화가 아닌 통신모듈을 활용한 부가 사업을 지원하기 위한 단말을 의미함(폰픽 등), 특화 부가 단말의 경우 2.3 User Agent (특화 부가 단말) 참조 |
| DD | 단말기 제조 업체 | 삼성 : SS 현대 : HD LG : LG SKTT : SK 한화 : HH 모토롤라 : MT 노키아 : NO 삼성 테크윈 : ST SK C&C : CC 디지털 큐브 : DC | 업체명 신규 제조사 생성시 터미널 개발팀의 결정에 따라 코드값 추가 |
| EE | 업체별 단말기 Type | LG WEBER865 : 01 SK IM1000 : 01 HD 메이트 : 01 | 99를 초과 하는 모델은 “C0” 부터 사용 ex)C0, C1, C2…..C9, D0.. 신규 단말 Type 추가시 터미널 개발팀의 결정에 따라 코드값 추가 |
| FF | Browser Type | Infraware : 3X, 40, 45, 50 Mobile Web Light : A0 Nokia Safari : B0 | WIPI 1.2이상 적용된 WAM과 인터페이스를 통해 다운로드를 하는 단말의 경우 3X로 한다. ECMA Script 지원을 추가한 NGB 4.0의 경우 40으로 표기함 NGB 4.0 기반의 PDD용 브라우저의 경우 45 NGB 5.0 적용시 50으로 표기함 Mobile Web Light(MWL): A0로 표기함 (서버기반 Mobile Web Browser 대역은 Ax 사용) |
| GG | Version | version 1.0 : 10 version 3.2 : 32 | 단말기 S/W Version : 0.0 ~ 9.9 |
| HHHIII | Screen width, height as pixel | 80X60 : 080060 100X100 : 100100 | 최대 pixel 수 : 999X999 |
| JJKK | Screen column, row as character | 16자4줄 :1604 20자5줄 :2005 | 최대 문자 수 : 99X99 (영문 기준) |
| LL | Grayscale or color depth | Depth bit 2color (1bit) : 01 256color (8bit) : 08 | 최대 color depth : 24bit |
| MMMMMM MM | 단말기 MIN 번호 | 12345678 | Prefix를 제외한 MIN 정보로서 8자리이어야한다. 즉 세자리 국번은 앞에 0을 붙여준다 IRM의 경우 10digit중 상위 2digit를 제외한 8digit를 표시한다 (아래 IRM적용 예 참조) |
| NID | 기지국 NID | 14 | 망에서 제공하는 Current망정보 |
| Reg_zone | Reg_zone | 2 | 망에서 제공하는 Current망정보 |
| Base_id | Base_id | 12 | 망에서 제공하는 Current망정보 |
| Pilot_pn | Pilot_pn | 124 | 망에서 제공하는 Current망정보 |
| SID | SID | 2222 | 데이터 로밍서비스 과금처리를 위하여 사용 |

- IRM 적용예

| IRM | UA Field(AAA) | UA Field(MMMMMMMM) |
| --- | --- | --- |
| Case1) 011-2XX-YYYY | I01 | 12XXYYYY |
| Case2) 010-2XX-YYYY | I01 | 02XXYYYY |
| Case3) 172-0XX-YYYY | I17 | 20XXYYYY |

- 영문자 I를 사업자구별필드(AAA)의 첫자리에 표기

## User Agent (WCDMA)

WCDMA망을 통한 서비스 제공시 User Agent 규격은 기존 WCDMA 단말의  User Agent 규격과 동일하다.

### User Agent Formant

User-Agent : AAABCDDEEFFGGHHHIIIJJKKLLMMMMMMMM;NodeB_ID;RNC_ID;MSC_ID;MNC;MCC 
                                                                                          ①        ②           ③         ④      ⑤

(Format 상으로는 CDMA의 User Agent와 동일함
CDMA User-Agent : AAABCDDEEFFGGHHHIIIJJKKLLMMMMMMMM;NID;Reg_zone;Base id;Pilot_pn;SID )
                                                                                               ①        ②           ③         ④       ⑤

### Field Description

| Field | Description | Sample | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| AAA | 무선 사업자 (CDMA MIN의 Prefix) | 011 : SKT 017 : STI 016 : KTF 018 : HSP 019 : LGT 010 : 010 IRM : IXX | CDMA MIN의 Prefix (로밍시 CDMA와 동일한 방식으로 IRM 표기) IRM 번호의 경우 10digit중 상위 2digit를 영문자 ‘I’뒤에 표기한다 |
| B | 서비스 방식 | WCDMA (R4): 6 WCDMA HSDPA (R5): 8 HSUPA (R6) : 9 GSM : A GPRS : B EDGE : C Wi-Fi : D |  |
| C | 단말기 Type | PDA : 2 Smart Phone : 3 VMT단말 : 4 DBDM단말 : 7 PMP : A Digital Camera : B 비동기 단말 : C | 비동기 단말은 CDMA가 탑재되지 않은 단말을 의미하며, WCDMA, GSM, GPRS, EDGE가 탑재된 단말이다. 추후 TD-SCDMA는 따로 정의할 예정임 |
| DD | 단말기 제조 업체 | 삼성 : SS 현대 : HD LG : LG SKTT : SK 한화 : HH 모토롤라 : MT 노키아 : NO 삼성 테크윈 : ST SK C&C : CC 디지털 큐브 : DC | 업체명 |
| EE | 업체별 단말기 Type | LG WEBER865 : 01 SK IM1000 : 01 HD 메이트 : 01 | 99를 초과 하는 모델은 “C0” 부터 사용 ex)C0, C1, C2…..C9, D0.. |
| FF | Browser Type | Infraware : 3X, 40, 45, 50 Mobile Web Light : A0 Nokia Safari : B0 | WIPI 1.2이상 적용된 WAM과 인터페이스를 통해 다운로드를 하는 단말의 경우 3X로 한다. ECMA Script 지원을 추가한 NGB 4.0의 경우 40으로 표기함 NGB 4.0 기반의 PDD용 브라우저의 경우 45 NGB 5.0 적용시 50으로 표기함 Mobile Web Light(MWL): A0로 표기함 (서버기반 Mobile Web Browser 대역은 Ax 사용) |
| GG | Version | version 1.0 : 10 version 3.2 : 32 | 단말기 S/W Version : 0.0 ~ 9.9 |
| HHHIII | Screen width, height as pixel | 80X60 : 080060 100X100 : 100100 | 최대 pixel 수 : 999X999 |
| JJKK | Screen column, row as character | 16자4줄 :1604 20자5줄 :2005 | 최대 문자 수 : 99X99 (영문 기준) |
| LL | Grayscale or color depth | Depth bit 2color (1bit) : 01 256color (8bit) : 08 65536color (16bit) : 16 16777216 color(24bit) : 24 | 최대 color depth : 24bit |
| MMMMMM MM | CDMA MIN | 12345678 | Prefix를 제외한 CDMA MIN 정보(로밍시 IRM)로서 8자리 이어야한다. 즉 세자리 국번은 앞을 0으로 Padding한다. IRM의 경우 10digit중 상위 2digit를 제외한 8digit를 표시한다 (2.1.2. IRM적용 예 참조) |
| NodeB_ID | Node B |  | 망에서 전달되는 NodeB의 ID. 망에서 올라오지 않을경우, 값없음 |
| RNC_ID | BNC |  | 망에서 전달되는 RNC의 ID. 망에서 올라오지 않을경우, 값없음 |
| MSC_ID | MSC |  | 망에서 전달되는 MSC의 ID. 망에서 올라오지 않을경우, 값없음 |
| MNC | Mobile Network Code | SKT WCDMA망 : 05 | 망에서 전달되는 MNC.(2자리or 3자리, 3GPP 규격상 15자리까지 확장 가능) |
| MCC | Mobile Country Code | 국내 : 0450 | 망에서 전달되는 Current 망의 MCC (3자리)를 ‘0’으로 lpad하여 4자리로 표기 (CDMA의 SID필드와 호환성을 위하여) e.g) real MCC가 450 이면 ( 0450 으로 표기 |

## User Agent (특화 부가 단말)

특화 부가 단말은 일반적인 end user가 음성 및 데이터 서비스를 제공받기 위하여 사용하는 이동전화, PDA, VMT 등을 제외하고 CDMA 통신 모듈을 사용하여 특정 목적의 서비스를 제공하는 Device를 의미함.

특화 부가 단말은 서비스 종류에 따라 스크린, 브라우저 등이 탑재되지 않을 수 있으며, 이 경우 NULL Value로 Setting 한다.

특화 부가 단말의 예로는 MMS로 사진을 수신하여 현상하는 기능의 특화 Device (펀픽) 등이 해당된다

### User Agent Formant

User-Agent : AAABCDDEEFFGGHHHIIIJJKKLLMMMMMMMM;NID;Reg_zone;Base id;Pilot_pn;SID

### Field Description

| Field | Description | Sample | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| AAA | 무선 사업자 (Prefix) | 011 : SKT 017 : STI 016 : KTF 018 : HSP 019 : LGT 010 : 010 IRM : IXX | 010 : 번호통합 국번에 사용 향후 추가되는 Prefix에 대해서는 Prefix를 그대로 표시한다 IRM 번호의 경우 10digit중 상위 2digit를 영문자 ‘I’뒤에 표기한다 |
| B | 서비스 방식 | 95 A/B WAP : 1 SK WEB : 2 스팅거 : 3 IS-95C WAP : 4 EV-DO WAP : 5 CDMA2000 1x Rel. A : 7 Wi-Fi : D | 무선 인터넷 서비스 방식 IS-95C단말기가 95C망에 동기 되어있는 경우는 4번으로 SETTING EV-DO단말기가 EV-DO망에 동기되어 WAP에 접속하는 경우 5번으로 SET |
| C | 단말기 Type | 특화 부가 단말: 9 | 특화 부가 단말은 통상적인 이동전화가 아닌 통신모듈을 활용한 부가 사업을 지원하기 위한 단말을 의미함(폰픽 등) |
| DD | 단말기 제조 업체 | 삼성 : SS 현대 : HD LG : LG SKTT : SK 한화 : HH 모토롤라 : MT 노키아 : NO | 업체명 신규 제조사 생성시 터미널 개발팀의 결정에 따라 코드값 추가 |
| EE | 업체별 단말기 Type | LG WEBER865 : 01 SK IM1000 : 01 HD 메이트 : 01 | 99를 초과 하는 모델은 “C0” 부터 사용 ex)C0, C1, C2…..C9, D0.. 신규 단말 Type 추가시 터미널 개발팀의 결정에 따라 코드값 추가 |
| FF | Browser Type | Infraware : 3X, 40, 50 NULL Value: 00 | WIPI 1.2이상 적용된 WAM과 인터페이스를 통해 다운로드를 하는 단말의 경우 3X로 한다. ECMA Script 지원을 추가한 NGB 4.0의 경우 40으로 표기함 NGB 5.0 적용시 50으로 표기함 브라우저가 탑재되지 않은 특화 부가 단말의 경우 NULL Value로 Setting |
| GG | Version | version 1.0 : 10 version 3.2 : 32 NULL Value: 00 | 단말기 S/W Version : 0.0 ~ 9.9 브라우저가 탑재되지 않은 특화 부가 단말의 경우 NULL Value로 Setting |
| HHHIII | Screen width, height as pixel | 80X60 : 080060 100X100 : 100100 NULL Value: 000000 | 최대 pixel 수 : 999X999 스크린이 탑재되지 않은 특화 부가 단말의 경우 NULL Value로 Setting (스크린 대신 인화물과 같은 대체 display를 갖는 폰픽류의 경우 Null로 setting하고, 인화물 Size정보는 UAPIS를 통하여 관리) |
| JJKK | Screen column, row as character | 16자4줄 :1604 20자5줄 :2005 NULL Value: 000000 | 최대 문자 수 : 99X99 (영문 기준) 스크린이 탑재되지 않은 특화 부가 단말의 경우 NULL Value로 Setting |
| LL | Grayscale or color depth | Depth bit 2color (1bit) : 01 256color (8bit) : 08 NULL Value: 000000 | 최대 color depth : 16bit 스크린이 탑재되지 않은 특화 부가 단말의 경우 NULL Value로 Setting (스크린 대신 인화물과 같은 대체 display를 갖는 폰픽류의 경우 Null로 setting하고, 인화물 color depth정보는 UAPIS를 통하여 관리) |
| MMMMMM MM | 단말기 MIN 번호 | 12345678 | Prefix를 제외한 MIN 정보로서 8자리이어야한다. 즉 세자리 국번은 앞에 0을 붙여준다 IRM의 경우 10digit중 상위 2digit를 제외한 8digit를 표시한다 (아래 IRM적용 예 참조) |
| NID | 기지국 NID | 14 | 망에서 제공하는 Current망정보 |
| Reg_zone | Reg_zone | 2 | 망에서 제공하는 Current망정보 |
| Base_id | Base_id | 12 | 망에서 제공하는 Current망정보 |
| Pilot_pn | Pilot_pn | 124 | 망에서 제공하는 Current망정보 |
| SID | SID | 2222 | 데이터 로밍서비스 과금처리를 위하여 사용 |